## Slide 1: Ecole IN2P3: Juno-sPMT : Carte ABC Etude de cas Référence CENSEA17100054-00
Présenté le : 27/09/2018

## Slide 2: Gestion des versions
Indice | Evolution | Date
00 | Création | 16/09/2018

## Slide 3: Validation du Document
Action | Nom | Fonction/Entité | Date | Visa
Rédigé par | F. Druillole | Responsable CENBG/SEA | 16/09/2018 | 
Vérifié par |  |  |  | 
Vérifié par |  |  |  | 
Approuvé par |  |  |  | 
Approuvé par |  |  |  | 

## Slide 4: Documents de référence Projet
Document | Référence | Emetteur | Date

## Slide 5
ECOLE IN2P3 :
Cas pratique: Etude thermique Carte ABC de l’experience JUNO
ROSCOF 23 au 28 Septembre 2018

## Slide 6: Le laboratoire JUNO

## Slide 8: Design de l’instrument

## Slide 9: Design de l’instrument
Electronic
18 000 photomultipliers 20 ’’  LPMT (Large Photomultiplier Tube).
25 000 photomultipliers 3’’  SPMT (Small Photomultiplier Tubes).
~200 UWB (Under Water Box)  électronique de gestion des photomultipliers.
Photomultiplier

## Slide 11: Design de l’Under Water Box
Power Board :
  The UWB’s Power Supply.
GCU (Global Control Unit) :
  The UWB’s control system: Transfert of data to the Project’s Commande Centre
2 x HVS (High Voltage Splitter) :
  The Photomultipliers’ High Voltage Supply , reception and demodulation of signals coming from these detectors.
ABC (Asic Battery Card) :
  acquisition and treatment of detectors’ signals.

## Slide 12: Organisation
Document prepared , and approved by the collaboration
Clearly define the constraints of the ABC card in its environment

## Slide 15: La carte ABC
External Instrument Interface
USB Interface
P. Supply Interface
JTAG Interface
SLOW CONTROL
CATIROC
INSPECTION
CONFIGURATION
ABC functional Diagram (high level)
FMC
CONNECTOR
DATA READOUT
Arrow indicate related blocks
MONITORING
A CATIROC (Asic) block :
  Analogue signals processing
  Analog to Digital Conversion
Two ASIC-dedicated secondary blocks:
  A Serial Control
  A Data Readout
four ABC-dedicated secondary blocks:
  A Power Supply
  An Inspection
  Monitoring
  USB interface
One expert interface:
  The JTAG Interface
  (black)

## Slide 16: La carte ABC
 8 ASIC (Application Specific Integrated Circuit):
16 channels inputs , time and charge, self triggering
External Trigger: One signal for the 8 CATIROCs
FPGA KINTEX 7 : the asics’ slow control and reading their data.
DDR3: RAM 2 Giga.
FMC Connector : interface with the Global Control Unit (GCU).
 USB 2.0 : Computer interface
x 16
FPGA
ASIC
DDR3
FMC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
x 16
x 16
x 16
16 x
16 x
16 x
16 x
USB 2.0

## Slide 17: La carte ABC
Asic Battery Card V0

## Slide 18: ABC : Etude thermique
Exigences Juno generales : Maintenir la température de fonctionnement à 40°C pour l’ensemble des modules électroniques.
La masse électronique des modules est séparés de la masse mécanique
 Masse propre / masse sale
 Chemin thermique différent de la mise à la masse
Objectif : 1/ définir le positionnement des cartes dans l’UWB
2/ définir les contraintes mécaniques à l’intérieur de l’UWB
3/ définir les chemin de transfert thermique
4/ définir les chemins de masses
Calculer rapidement les Rth des composants principaux pour avoir un modèle thermique
Vérifier par mesures thermiques
Simuler par logiciel « Elts finis » la carte et intégrer les aspects mécaniques
Réaliser un banc de test thermique pour valider la conception

## Slide 19: ABC : Etude thermique
PQFP
BGA
SOIC

## Slide 20: ABC : Etude thermique
TQFP : CATIROC conduction
SIZE: | mm |  | Boitier TQFP208 |  | 
Puce nue |  |  | wo pin | w pin | pin in out
Length | 4,605 |  | 28 | 30 | 2
width | 4,7 |  | 28 | 30 | 2
Height | 0,3 |  | 1,6 |  | 
Conductivité Thermique |  | W/mK
Silicon |  | 145
Plastic |  | 0,7
Die |  | 2,4
Solder |  | 57,3
Bonding |  | 50
Rsi | 0,09559293 | °C/W
RthJD | 0,53146259 | °C/W
RthJS | 0,08928571 | °C/W
RthSB | 0,0311643 | °C/W
RthJC | 2,9154519 | °C/W
Pour P=1,2 W
RthJD
RthJB
RthJS
RthJC
T°board
Tj°
Tc°

## Slide 21: ABC : Etude thermique
Pour P=1,2 W
RthJC
Tj°
Tc°
RthJCA-conv
RthJCA-ray
Ta°
Material |  | ε
Copper |  | 0,03
Polished Al |  | 0,04
Anodized Al |  | 0,9
Mold Compound |  | 0,8
constante de Stefan | 5,67E-08 | 
Surface Plastic | 7,84E-04 | 
Calcul flux thermique radiatif |  |  | 
P | Tc | Ta | Rth
2,05E-05 | 30 | 22 | 1,72E+06
4,50E-05 | 35 | 22 | 8,73E+05
8,27E-05 | 40 | 22 | 5,27E+05
1,37E-04 | 45 | 22 | 3,49E+05
2,14E-04 | 50 | 22 | 2,46E+05
3,17E-04 | 55 | 22 | 1,81E+05
4,53E-04 | 60 | 22 | 1,37E+05
6,26E-04 | 65 | 22 | 1,07E+05
8,46E-04 | 70 | 22 | 8,46E+04
1,12E-03 | 75 | 22 | 6,84E+04
1,45E-03 | 80 | 22 | 5,61E+04
1,85E-03 | 85 | 22 | 4,66E+04
Rayonnement Thermique : entre un plan & une masse gazeuse (air)
Convection Thermique : Naturelle (air)
conduction thermique |  | λ | 0,025 |  | 
Dimension géométrique |  | L | 0,028 |  | 
A |  | A | 0,525 | 0,14 | 
alpha |  | α | 0,25 | 0,333 | 
nombre de Rayleigh |  | Ra | <107 | 107 < Ra < 2.1010 | 
nombre de Rayleigh |  |  | 2,65E+09 |  | 
acceleration |  | g | 9,81 |  | 
expansion thermique |  | β | 297,5 | T°C | 24,5
diffusivité thermique |  | a | 1,23E-07 |  | 
viscosité cinématique |  | ν | 2,50E-05 |  | 

## Slide 22: ABC : Etude thermique
Pour P=1,2 W
RthJD
RthJB
RthJS
RthJC
T°board
Tj°
Tc°
Ta°
Rthca-conv
CATIROC
Rthca-conv | 12 | °C/W
RthJD | 0,53146259 | °C/W
RthJS | 0,08928571 | °C/W
RthSB | 0,0311643 | °C/W
RthJC | 2,9154519 | °C/W

## Slide 23: ABC : Etude thermique
Kintec7: XC7K325T_FBGA676
RthJC | 0,06 | °C/W
RthJB | 4,2 | °C/W
RthJA | 12,9 | °C/W
RthJA | 55,6 | °C/W
RthJC(top) | 84,6 | °C/W
RthJB | 30 | °C/W
PhiJT | 5,5 | °C/W
PhijB | 30,1 | °C/W
RthJC(bottom) | 10,9 | °C/W
RthCA
RthJB
P,Tj°
Tboard°
Ta°
RthJA
PhijB
Tboard°
P,Tj°
Ta°
2W
0,15W

## Slide 24: ABC : Etude thermique
Cuivre
Cuivre
FR4
SIZE: | cm |  |  | PCB
Couche cuivre |  |  |  | wo pin
Length | 30 |  |  | 30
Larger | 14 |  |  | 14
Heigh | 0,1 |  |  | 1,6
Conductivité Thermique |  | W/mK
Copper |  | 388
FR4 |  | 0,35
RthBC | 6,13648E-06 | °C/W
RthBFR4 | 0,108843537 | °C/W
RthBC
RthBC
RthBFR4
Ta°
Tb°
CATIROC
FPGA
tps
RthJB
RthJS
RthJC
T°board
Tj°
Tc°
Ta°
Rthca-conv
RthJB
RthJS
RthJC
T°board
Tj°
Tc°
Ta°
Rthca-conv
RthJB
RthJS
RthJC
T°board
Tj°
Tc°
Ta°
Rthca-conv
RthJB
RthJS
RthJC
T°board
Tj°
Tc°
Ta°
Rthca-conv
RthCA
RthJB
P,Tj°
Tboard°
Ta°
RthBC
RthBC
RthBFR4
Ta°
Tb°
RthJA
PhijB
Tboard°
P,Tj°
Ta°

## Slide 25: ABC: évacuation des calories
Chart: Puissance dissipée
| 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
20 | 34.9038 | 36.3942 | 37.8845 | 39.3749 | 40.8653 | 42.3557 | 43.846 | 45.3364 | 46.8268 | 48.3172 | 49.8075 | 51.2979 | 52.7883 | 54.2787 | 55.7691 | 57.2594 | 58.7498 | 60.2402 | 61.7306 | 63.2209
24 | 38.9038 | 40.3942 | 41.8845 | 43.3749 | 44.8653 | 46.3557 | 47.846 | 49.3364 | 50.8268 | 52.3172 | 53.8075 | 55.2979 | 56.7883 | 58.2787 | 59.7691 | 61.2594 | 62.7498 | 64.2402 | 65.7306 | 67.2209 | 68.7113
Chart: Puissance dissipée
| 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
20 | 35.002 | 36.5022 | 38.0024 | 39.5026 | 41.0028 | 42.503 | 44.0031 | 45.5033 | 47.0035 | 48.5037 | 50.0039 | 51.5041 | 53.0043 | 54.5045 | 56.0047 | 57.5049 | 59.0051 | 60.5053 | 62.0055 | 63.5057
24 | 39.002 | 40.5022 | 42.0024 | 43.5026 | 45.0028 | 46.503 | 48.0031 | 49.5033 | 51.0035 | 52.5037 | 54.0039 | 55.5041 | 57.0043 | 58.5045 | 60.0047 | 61.5049 | 63.0051 | 64.5053 | 66.0055 | 67.5057 | 69.0059
Chart: Tj KINTEX7
| 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
24 | 36.9 | 38.19 | 39.48 | 40.77 | 42.06 | 43.35 | 44.64 | 45.93 | 47.22 | 48.51 | 49.8 | 51.09 | 52.38 | 53.67 | 54.96 | 56.25 | 57.54 | 58.83 | 60.12 | 61.41 | 62.7
20 | 32.9 | 34.19 | 35.48 | 36.77 | 38.06 | 39.35 | 40.64 | 41.93 | 43.22 | 44.51 | 45.8 | 47.09 | 48.38 | 49.67 | 50.96 | 52.25 | 53.54 | 54.83 | 56.12 | 57.41 | 58.7
24 | 36.9 | 38.19 | 39.48 | 40.77 | 42.06 | 43.35 | 44.64 | 45.93 | 47.22 | 48.51 | 49.8 | 51.09 | 52.38 | 53.67 | 54.96 | 56.25 | 57.54 | 58.83 | 60.12 | 61.41 | 62.7
20 | 32.9 | 34.19 | 35.48 | 36.77 | 38.06 | 39.35 | 40.64 | 41.93 | 43.22 | 44.51 | 45.8 | 47.09 | 48.38 | 49.67 | 50.96 | 52.25 | 53.54 | 54.83 | 56.12 | 57.41 | 58.7
Chart: TB = f(P)
| 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3
24 | 41.1 | 42.81 | 44.52 | 46.23 | 47.94 | 49.65 | 51.36 | 53.07 | 54.78 | 56.49 | 58.2 | 59.91 | 61.62 | 63.33 | 65.04 | 66.75 | 68.46 | 70.17 | 71.88 | 73.59 | 75.3
20 | 37.1 | 38.81 | 40.52 | 42.23 | 43.94 | 45.65 | 47.36 | 49.07 | 50.78 | 52.49 | 54.2 | 55.91 | 57.62 | 59.33 | 61.04 | 62.75 | 64.46 | 66.17 | 67.88 | 69.59 | 71.3

## Slide 26: ABC: évacuation des calories
Simulation avec FlowTherm:
Utilisation des géométries et des matériaux de notre modèle pour définir les composants de FlowTherm
A. Fournier : Service méca CENBG

## Slide 27: ABC: évacuation des calories
Mesures des température :
Pistolet thermometre (IR)
Caméra (IR)

## Slide 28
Modèle thermique de la carte ABC
A partir de la mesure des gradients de températures issus de mesures IR
Resistance Thermique | Valeur (°C/W)
Rthj-C Catiroc | 2,9
Rthj-c Kintex7 | 0,06
RthCu | ~0
Rthj-B Catiroc | 0,7
Rthj-B Kintex7 | 4,2
Rthconv | 2,9 °C/W
Prad | 0,5 mW
Modèle Catiroc/Kintex7 et CI

## Slide 29
Modèle thermique de la carte ABC :
Mesures avec Camera IR

## Slide 30
Modèle thermique de la carte ABC :
Mesures avec Camera IR

## Slide 31: ABC: conclusion sur le modèle
Modèle calculé:
  CATIROC : 40 50°C pour 1,2 -1,5 W
  KINTEC7 : 50 60°C pour 2 W
Conclusion:
A 20% prêt, notre modèle fonctionne
On peut l’utiliser pour définir la mécanique de support des cartes

## Slide 32: ABC & UWB: Design mécanique
On veut avoir TB=40°C alors que naturellement on a plutôt 6=50-60°C ?
 Idée d’un électronicien

## Slide 33: ABC & UWB: Design mécanique
Etude en bureau d’étude mécanique  uniquement conduction + eau
Eau circulant à 21°C
°TB?
Base de discussion avec données d’entrée pour:
Simulation
Banc de test Thermique